## Slide 4
Vấn đề thực tế: sàng rung cũ bị bít tắc
Than ẩm + hạt mịn lớn → mặt sàng nhanh mất khả năng phân loại
Than gần như không lọt sàng
Hạt ≤8 mm vẫn xuống máy đập
Tăng nghiền thừa, tăng hạt mịn, tăng mài mòn
Không phù hợp
với than ẩm trong dây chuyền hiện hữu

## Slide 7
Yêu cầu lựa chọn thiết bị mới
Không chỉ thay thế sàng cũ, mà phải kiểm chứng bằng hiệu suất sàng
Mục tiêu công nghệ: tách phần than đã đạt cỡ ≤8 mm, chỉ đưa phần quá cỡ xuống máy đập

## Slide 8
Giải pháp: Sàng đĩa quay đan xen CRS1414
Intermeshing Disc Screen / Roller Disc Screen
Khe sàng động
Vận chuyển - đảo trộn - làm tơi
Hỗ trợ tự làm sạch
Phù hợp vật liệu ẩm, dính

## Slide 9
Nguyên lý làm việc
Các trục đĩa quay liên tục, tạo thành khe sàng động
≤8 mm
lọt xuống dưới sàng
>8 mm
không lọt sàng,
đưa xuống máy đập
14 trục
14 động cơ 3kW

## Slide 11
Sàng CRS1414 tại Phân xưởng Nhiệt điện
Thiết bị được lắp đặt trong dây chuyền cấp than hiện hữu
1.400 mm
chiều rộng mặt sàng
14 × 3 kW
14 động cơ liền trục, hoạt động độc lập
72 giờ
chạy thử liên động có tải
Theo dõi: độ ổn định vận hành, năng suất, hiệu suất sàng và thành phần cỡ hạt.